# Guide de référence de PORT.DLL

Les noms de fonctions doivent être déclarés en capitales. Certaines fonctions ne sont pas reconnues par Windows NT. La DLL peut être placée dans le répertoire SYSTEM, le répertoire WINDOWS ou le répertoire de l'application.

### Instructions de port

(ne concerne pas Windows NT)

#### INPORT

Paramètre : Adresse (0..65535)

Lecture d'un port.

La valeur renvoyée est le contenu (octet) de l'adresse de port déclarée

Function INPORT(PortAddr: Word):Byte; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### OUTPORT

Paramètre : Adresse (0..65535)

Emission vers un port

Retour : aucun.

Procedure OUTPORT(PortAddr: Word; Data: byte); stdcall; external ‚port.dll‘;

### Interface sérielle

#### CLOSECOM

Paramètre : aucun

Fermeture de l'interface sérielle

Retour : aucun

Procedure CLOSECOM; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### READBYTE

Paramètre : aucun

Lecture d'un octet sur l'interface sérielle. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Valeur retournée : – 1 sur une erreur, l'octet reçu dans les autres cas

Function READBYTE: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SENDBYTE

Paramètre : Un octet (0..255)

Emission d'un octet par l'interface sérielle. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Procedure SENDBYTE(Valeur: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### DSR

Paramètre : aucun

Consultation de la ligne sérielle DSR. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Retour : état de la ligne (1 ou 0)

Function DSR: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### CTS

Paramètre : aucun

Consultation de la ligne sérielle CTS. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Retour : état de la ligne (0 ou 1)

Function CTS: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### RI

Paramètre : aucun

Consultation de la ligne sérielle RI. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Retour : état de la ligne (0 ou 1)

Function RI: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### DCD

Paramètre : aucun

Consultation de la ligne sérielle DCD. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Retour : état de la ligne (0 ou 1)

Function DCD: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### RTS

Paramètre : Valeur(0..1)

Mise à un de la ligne sérielle RTS. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Procedure RTS(Valeur: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TXD

Paramètre : Valeur(0..1)

Mise à un de la ligne sérielle TxD. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Procedure TXD(Valeur: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### DTR

Paramètre : Valeur(0..1)

Mise à un de la ligne sérielle DTR. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Procedure DTR(Valeur: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TIMEOUT

Paramètre : temps en millisecondes

Paramètrage du temps de pose de l'interface sérielle. Celle-ci doit d'abord être ouverte avec OpenCom.

Si aucun signal n'est détecté pendant ce temps, READBYTE s'interrompt et – 1 est renvoyé.

Procedure TIMEOUT(Valeur: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

### Carte son

#### SOUNDIS

Paramètre : aucun

Vérifie la présence d'une carte son

Retour : 0 ou – 1 ; True ou False

Function SOUNDIS:Boolean; stdcall; external ‚port.dll‘;

SOUNDCAPIN

Paramètre : aucun

Un message annonce les caractéristiques d'entrée de la carte son.

Retour : aucun

Procedure SOUNDCAPIN; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SOUNDCAPOUT

Paramètre : aucun

Un message annonce les caractéristiques de sortie de la carte son.

Retour : aucun

Procedure SOUNDCAPOUT; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SOUNDIN

Paramètre : mémoire et taille de mémoire (en octets)

Lance un enregistrement sonore et dépose les données dans une mémoire tampon dont les dimensions sont données.

Retour : aucun

Procedure SOUNDIN(Tampon: Pchar; Size: DWORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SOUNDOUT

Paramètre : mémoire et taille de mémoire (en octets)

Restitue les sons à partir des données de la mémoire tampon annoncée.

Retour : aucun

Procedure SOUNDOUT(Tampon: Pchar; Size: DWORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SOUNDGETRATE

Paramètre : aucun

Vérifie la cadence d'échantillonnage (sample rating) définie.

Retour : cadence d'échantillonnage en échantillons par seconde. 11025, par exemple;

Function SOUNDGETRATE: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

SOUNDSETRATE   Définit la cadence d'échantillonnage

Paramètre : cadence d'échantillonnage en échantillons par seconde

Définit la cadence d'échantillonnage.

Retour : cadence d'échantillonnage précédente en échantillons par seconde. 11025; par exemple

Function SOUNDSETRATE(Rate: DWORD):DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### SOUNGETBYTES

Paramètre : aucun

Vérifie le nombre d'octets par échantillon

Retour : 1 ou 2. Un octet correspond à 8 bits par échantillon. Deux octets correspondent à 16 bits par échantillon

Function SOUNDGETBYTES: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

SOUNDSETBYTES	définit le nombre d'octets par échantillon

Paramètre : 1..2

Définit le nombre d'octets par échantillon.

Retour : 1 ou 2. Un octet correspond à 8 bits par échantillon. Deux octets correspondent à 16 bits par échantillon

Function SOUNDGETBYTES: WORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

### Sous-programmes de temporisation

#### DELAY

Paramètre : temps en millisecondes

Temporisation en millisecondes.

Retour : aucun

Procedure DELAY(ms: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TIMEINIT

Paramètre : aucun

Remise à zéro du chronomètre des millisecondes.

Retour : aucun

Procedure TIMEINIT; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TIMEREAD

Paramètre : aucun

Lecture du chronomètre des millisecondes. Le résultat est le nombre de millisecondes écoulées après l'appel de TIMEINIT.

Retour : nombre de millisecondes

Function TIMEREAD: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TIMEINITUS

Paramètre : aucun

Remise à zéro du chronomètre des microsecondes.

Retour : aucun

Procedure TIMEINITUS; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### TIMEREADUS

Paramètre : aucun

Lecture du chronomètre des microsecondes. Le résultat est le nombre de microsecondes écoulées après l'appel de TIMEINITUS.

Retour : nombre de microsecondes

Function TIMEREADUS: DWORD; stdcall; external ‚port.dll‘;

#### REALTIME

Paramètre : 0 ou 1

Définition de la priorité maximum. Cet appel présente un intérêt pour une tâche où le temps joue un rôle critique. Ne l'activer que brièvement puisqu'il ralentit les autres programmes.

Retour : aucun

Procedure REALTIME(d: WORD); stdcall; external ‚port.dll‘;