Corrigé du TD N°02

SYSTÈMES DU 2°ORDRE
Equation différentielle et solution graphique

I-	SYSTÈME ELECTRIQUE (filtre RLC série)

2-	Etude de la réponse indicielle

((		Ecrire l'équation différentielle relative au système (entrée constante E et sortie vs(t)).

((		Mettre l'équation différentielle sous la forme : .
Déterminer alors (0 et m en fonction de la valeur des composants.

((		On a L = 200mH et C = 470nF : 
( Calculer (0.
( Déterminer la valeur de R pour avoir le temps de réponse minimal.

II-	SYSTÈME ELECTROMÉCANIQUE (moteur CC)

1-	Présentation du système
Le système est un moteur à courant continu à aimant permanent (frottements négligés).
L'entrée du système sera  la tension d'alimentation u(t) (échelon d'amplitude E) et la sortie sera la vitesse de rotation ((t) du moteur.

2-	Etude de la réponse indicielle

((		Dessiner le schéma électrique du moteur en faisant apparaître la résistance d'induit R, l'inductance d'induit L et la f.e.m.  e = k(.

((		Ecrire l'équation différentielle relative au système (entrée constante E et sortie ((t)).
Rappel : Couple moteur T = k.I  et  (couples = Jd(/dt   (J = moment d'inertie).

((		Mettre l'équation différentielle sous la forme : .
Déterminer alors (0 et m en fonction des paramètres du moteur.

((		On a : R = 2(   ;   L = 1H   ;   J = 1.10-3 m2.kg     et     k = 0,1V.rad-1.s  :
Déterminer les valeurs numériques de (0 et m.

III-	MESURES SUR GRAPHE s(t) ET SUR ABAQUES

Le graphe ci-dessous représente la sortie s(t) d'un système du 2°ordre avec m = 0,2 
et (0 = 5.103 rad/s :

((		Mesurer, sur le graphe: S( , le dépassement d et le temps de réponse à 5% tr5% .

((		Retrouver, sur le graphe, une valeur approchée de la pulsation propre (0.

((		Retrouver les valeurs du dépassement d et du temps de réponse à 5% tr5% en utilisant les abaques.

# Text boxes

vitesse
(

tension
u

Moteur
CC