Corrigé du TP N°03 "Simulation avec ISIS"

SYSTÈMES DU 1° et du 2°ORDRE
Utilisation de la transformée de Laplace

I-	SYSTÈME DU 1° ORDRE

1-	Etude du système

((	Simulation avec E = 5V  ;  
R = 60(   et L = 90mH.

On mesure .

On mesure I( ( 83,3mA

(

( .

((	Equation différentielle:   (

on a donc    soit

on a aussi   soit   (  .

2-	Substitution du système par des blocs "transmittance"

((	On a   (  ( 
soit   avec   et .

((	et ((La simulation par blocs "LAPLACE" donne exactement le même graphe que lors de la simulation du circuit "RL série".

((	
(   soit  .

II-	SYSTÈME DU 2° ORDRE

1-	Etude du système

((	Simulation avec E = 5V ; 
 R = 6(  ; L = 800mH ;  
J = 1,5.10-3m2.kg et k = 2V.rad-1.s
On mesure 
soit .
On mesure soit .

((	 avec 
(   (  
on a donc  ;    
et   soit .

2-	Substitution du système par des blocs "transmittance"

((	On a  ( 
(   (équation 1).
De plus on a  (  (équation 2).
Les équations 1 et 2 donnent : 
( .

((	et ((La simulation par blocs "LAPLACE" donne exactement le même graphe que lors de la simulation sur le moteur.

((	
(   soit  .